## Slide 1
ПОРЯДОК РОЗРОБКИ ТА ВПРОВАДЖЕННЯ СКРІПЛЕННЯ НА РЕГІОНАЛЬНИХ ФІЛІЯХ
ПАТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ»
1

## Slide 2
Документи, що регламентують питання
розробки та впровадження скріплень
ДСТУ ГОСТ 15.001:2009 Система розроблення та поставлення продукції на виробництво
ГСТУ 32.0.08.001-97 Порядок розроблення та поставлення продукції на виробництво для потреб залізничного транспорту в системі Міністерства транспорту України
Положення про порядок проведення приймальних випробувань дослідних зразків елементів верхньої будови колії, ЦП-0139.
2

## Slide 3
Порядок впровадження нової продукції
розробка технічних вимог
розробка технічного завдання
виготовлення дослідної партії
розробка програми та методики заводських випробувань
проведення заводських випробувань дослідної партії
розробка програми та методики експлуатаційних випробувань дослідної партії
наказ про вкладання дослідної партії для проведення експлуатаційних випробувань
вкладання дослідної партії (довжиною не менше 1 пліті безстикової колії, зазвичай 1 км) за рахунок виробника
проведення експлуатаційних випробувань дослідної партії до напрацювання по пропущеному тоннажу не менше 50 млн. т брутто
прийняття дослідної партії в постійну експлуатацію (при позитивних результатах)
сертифікація скріплення
Примітка: всі витрати з поставлення продукції на виробництво здійснюються за рахунок виробника
3

## Slide 4
Порядок впровадження продукції, яка імпортується в Україну
1.1 Проведення кваліфікаційних випробувань, які включають в себе:
Звернення виробників до ПАТ «Укрзалізниця» про впровадження скріплень на Україні
Прийняття рішення про дослідну експлуатацію установчої серії (видання наказу)
Розробка програми та методики кваліфікаційних випробувань
Проведення кваліфікаційних випробувань до напрацювання по пропущеному тоннажу не менше 50 млн. т брутто
Прийняття, в разі позитивних результатів випробувань установчої партії, в серійне впровадження
Сертифікація продукції (скріплень)
Примітка: всі витрати з поставлення продукції на виробництво здійснюються за рахунок виробника
4